PROMMASHINI

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

И ОБОРУДОВАНИЕ                                                                                                 ТЕЛ: +7 495 135-35-26, +7 916 425-05-95

РАЗМЕТОЧНАЯ МАШИНА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ КРАСКИ

WINTER WP 25/48 (Германия)

| Тип машины | Маленькая машина для дорожной разметки краской, мод. WP 25/48 |
| --- | --- |
| Двигатель | Honda-GX 160, 5,5 PS (4 KW) |
| Топливный бак | Бензин |
| Электрическая установка | 12 V, по запросу батарея 16 Ah, E-Start |
| Управление | Накидное волочающееся колесо, через цилиндр пневматически включаемый |
| Шины | 4 пневматических колеса с профилем, d=300 мм, 4 PR |
| Компрессор | 2-цилиндровый, эффективная производительность 360 л в мин. |
| Рабочее давление | 6 бар, предохранительный клапан с глушителем |
| Бак для краски под давлением | 24 л, на выбор 48 л или 65 л, каждый с мешалкой |
| Маркёр | Стандарт без вращающегося диска ширина линий до 15 см., по заказу с вращающим диском ширина линий до 30 см. |
| Дополнительное оборудование | Ручной пистолет краско-распылитель с 6 м. или 10 м. шлангом, разбрасыватель стеклошариков с 11 л. баком для стеклошариков, пистолет для стеклошариков: 10-30 смю, ширина линий регулируется |
| Пустой вес | 120 кг |
| Габариты Длина x Ширина x Высота | 1,70 м x 1,00 м x 1,00 м |