PROMMASHINI

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

И ОБОРУДОВАНИЕ

РАЗМЕТОЧНАЯ МАШИНА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ КРАСКИ

WINTER WP 1000 (Германия)

|  | Двигатель |  | Kubota V3800 DI, 3800 ccm, 78,4 PS (550 KW) b. 2500 об. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Топливный бак |  | Дизель 75 л |  |  |
|  | Электрическая |  |  |  |  |
|  | установка |  | 12 V, батарея 100 Ah |  |  |
|  | Управление |  | Стандартное механическое: рулевое управление с |
|  |  |  | червячно роликовым механизмом, по запросу |
|  |  |  | гидравлическое |  |  |
|  | Привод ходовой части |  | Гидростатический; гидростат одновременно служит |
|  | Тормозное устройство |  | Гидравлически действующий пластинчатый |
|  |  |  | тормоз со стопорным устройством |  |
|  | Шины |  | Впереди: 185 R 14-5 обод колеса с 5 вырезами |
|  |  |  | Сзади: 215 R 14-6 обод колеса с 6 вырезами |
|  | Компрессор |  | 3-цилиндровый Boge тип SK 36, приводится в движение механически при помощи поликлинового ремня |
|  | Рабочее давление |  | 7 бар, предохранительный клапан с глушителем |
|  | Бак для краски под |  | Впереди 410 л / сзади 650 л, каждый с мешалкой, |
|  | давлением |  | другие баки по запросу |  |  |
|  | Насос для краски |  | Airless тип Graco 26 л/мин, с поршневым аккумулятором |
|  | Маркёр |  | По запросу, двойной без вращающегося диска |
|  | Дополнительное |  | По запросу; ручной пистолет Airless с устройством для |
|  | оборудование |  | разматывания шланга |  |  |
|  | Разбрасыватель |  | По запросу, нанесение дорожной разметки до 30 см в |
|  | стеклошариков |  | зависимости от условий движения при постоянной |
|  |  |  | плотности разброса независимо от рабочей скорости |
|  | Пустой вес / общий |  |  |  |  |
|  | допустимый |  | от 2800 кг до 4800 кг |  |  |
|  | Габариты Д xШхВ |  |  |  |  |
|  |  |  | от 6,00 м x 1,40 м x 2,00 м (в зависимости от оснащения) |

PROMMASHINI

РФ, 127015, г. Москва, пр-д. Добролюбова, д. 2, стр. 4

Тел:   +7 495 135-35-26

Моб: +7 916 425-05-95

www.prommashini.ru