PROMMASHINI

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

И ОБОРУДОВАНИЕ

РАЗМЕТОЧНАЯ МАШИНА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ КРАСКИ

WINTER WP 251 (Германия)

Разметочная машина Winter WP 251 (краска) для работы на дорогах и в аэропортах.  Высокотехнологичное немецкое оборудование премиум класса! Надёжность этих машин позволяет выполнять работу без перерывов почти круглосуточно. Простое управление. Удобный доступ для проведения тех. обслуживания.

Преимущества

1. Шасси W 251 GTLR (тягач)

2. Усиленная трубная рама, собранная по мостовой схеме

3. Моторно-компрессорный блок защищен от ударов и вибраций, гидравлический бесступенчатый привод 0-16 км/ч.

3. Мотор-колеса с гидравлическими пластинчатыми тормозами

4. 70 литровый гидравлический бак, радиатор с вентилятором на 12 В.

5. 120 литровый бак для стеклянных шариков с перекрываемыми выходами (влево/вправо)

6. Шины увеличенного размера для особо трудных условий работы и

длительной эксплуатации.

7. Механическое рулевое управление, рулевой визир, указатель.

8. 1 регулируемое сиденье для водителя – справа, сиденье монтируется как справа, так и слева,

2 проблесковых маячка.

Модуль нанесения разметки MP 420

1. Тележка, монтируемая спереди с быстросъемными подсоединениями для электрики, гидравлики, пневматики, с генератором импульсов, колесами, рулевым управлением.

2. Высоконапорный насос для подачи краски по процессу Airless привод гидравлический от зубчатого насоса, регулировка давления при помощи дроссельного вентиля с указателем текущего давления, в комплекте с шлангами, уменьшителем пульсаций и стандартным высоконапорным фильтром для краски, производительность около 26 л/мин.

3. 420 литровый бак для краски в комплекте с мешалкой, фильтром для краски и подсоединениями

4. Привод мешалки гидравлический с ручной установкой направления вращения (вправо или влево).

5. Бак 10 литров для промывочного средства: оцинкованный, с необходимыми подсоединениями

PROMMASHINI

РФ, 127015, г. Москва, пр-д. Добролюбова, д. 2, стр. 4

Тел:   +7 495 135-35-26

Моб: +7 916 425-05-95

www.prommashini.ru