PROMMASHINI

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

И ОБОРУДОВАНИЕ

РАЗМЕТОЧНАЯ МАШИНА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ТЕРМОПЛАСТИКА

WINTER WPTE 1000 краска + термопластик (Германия)

Описание

Оборудование для термопластика

1. Бак для материала - по запросу 445 или 585 л. Обогрева бака происходит при помощи термального масла. Температура теплоносителя и материала контролируется и регулируется при помощи термостатов

2. Вертикальная гидравлическая мешалка для пластика

3. Горелки по желанию заказчика могут быть газовые или дизельные

4. Гидравлический насос для теплоносителя

5. Экструдер для нанесения разных типов линий шириной 40 см. оснащается клапанами по  5 и 10 см. Обогрев экструдера термальным маслом.

6. Подача материала из бака в экструдер осуществляется винтовым гидравлическим насосом, которым регулируется независимая от скорости подача материала. Также винтовой насос позволяет материалу рециркулировать по системе, когда клапана экструдера закрыты. Кроме этого, экструдер комплектуется системой быстрой очистки клапанов, это необходимо при застревании в клапанах нерастворённых частиц термопластика. Подъём и опускание экструдера осуществляется пневматическим способом при помощи пневмоцилинра. Управление этой функцией осуществляется с рабочего места оператора.

Оборудование для краски

1. Напорный бак 440 л.

2. Гидравлическая мешалка

3. Бак для растворителя 10 л.

4. Фильтр для краски

5. Система крепления пистолетов для краски и стеклошариков в количестве от 1 до 3 шт. с возможностью установки с правой и с левой стороны машины. Возможность расширения распылительных пистолетов до 5 шт. (для работы в аэропортах с шириной линии до 1 м.)

PROMMASHINI

РФ, 127015, г. Москва, пр-д. Добролюбова, д. 2, стр. 4

Тел:  +7 495 135-35-26

Тел:  +7 916 425-05-95

www.prommashini.ru