PROMMASHINI

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

И ОБОРУДОВАНИЕ

РАЗМЕТОЧНАЯ МАШИНА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ХОЛОДНОГО ПЛАСТИКА WINTER WKPK 1000 (Германия)

Winter WKPK 1000 краска + толстослойный холодный пластика.

Разметочные машины для нанесения дорожных линий способом холодного пластика востребованы по причине отличного качества полученных линий и знаков, длительности эксплуатационного срока и экономичности затрат на выполнение работ. Машина для разметки дорог Winter WKPK 1000 стала образцом совмещения лучших характеристик моделей-предшественников и последних инновационных разработок.

Основные характеристики:

Аппарат отличается некоторыми конструктивными особенностями, значительно улучшающими его работу по сравнению с аналогами:

1. Независимо от рабочей скорости сохраняется постоянная плотность разброса при ширине разметки.

2. Большой объем емкости для пластика с мешалкой – 410+650 л.

3. Бак для промывочного средства 30 л.

4. Регулировка рабочего давления при помощи предохранительного клапана.

выполнение гидростатом параллельных функций тормоза.

5. Насос для краски с двумя вариантами разметки по запросу потребителя.

6. Рулевое управления - гидравлическое

7. Автоматическое управление рабочим давлением;

8. Бак для краски со встроенной мешалкой 410+650 л.

9. Бак для растворителя 30 л.

10. Фильтр для краски.

11. Гидравлический насос 50 л/мин.

12. Возможность нанесения нескольких типов разметки: гладкие линии, нанесение точек, нанесение рельефных линий, нанесение ребристой разметки.

13. Дополнительно в компьютер может быть установлен датчик показывающий расход краски и толщину наносимой линии.

Нанесение дорожной маркировки методом холодного пластика позволяет получить несомненные преимущества:

1. Эксплуатационный срок не менее 2-х лет.

2. Экономичность в сравнении с другими способами.

3. Устойчивость к механическому износу и погодным капризам.

4. Высокая производительность.