PROMMASHINI

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

И ОБОРУДОВАНИЕ

РУЧНОЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ДЕМАРКЕРОВЩИК

VonArx (Швейцария)

|  | Роторно-фрезеровальная машина FR200 VonArx Страна производитель - Швейцария Предназначена для небольших и средних объёмов работ на открытом воздухе и в помещении Компактный размер и легкое управление Обладает высоким уровнем комфорта и эффективностью управления Комплектуется как бензиновым, так и электрическим двигателем. Назначение: Удаление пластиковой разметки с асфальта Удаление краски с бетона и асфальта Фрезеровка бетона и асфальта Устранение неровностей |
| --- | --- |

| Модель | Двигатель | Мощность | Ширина фрезерования, мм. | Глубина фрезерования, мм. | Масса, кг. | Размеры, мм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FR 200 Honda | Honda GX160 | 5,5 л.с. | 200 | 4 | 46,0 | 1100х365х970 |

|  | Роторно-фрезеровальная машина VA-25S Страна производитель - Швейцария Предназначена для средних и больших объёмов работ Оборудована поглотителем вибрации и ступенчатым регулятором глубины Обладает высоким уровнем комфорта и эффективностью управления Комплектуется как бензиновым, так и электрическим двигателем Назначение Удаление пластиковой разметки с асфальта Удаление краски с бетона и асфальта Фрезеровка бетона и асфальта Устранение неровностей |
| --- | --- |

| Модель | Двигатель | Мощность | Ширина фрезерования, мм. | Глубина фрезерования, мм. | Масса, кг | Размеры, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VA-25S | Honda GX240 | 8 л.с. | 250 | 7-8 | 97,0 | 950х455х1165 |

|  | Роторно-фрезеровальная машина VA-30S Страна производитель - Швейцария Предназначена для больших объёмов работ Оборудована поглотителем вибрации и ступенчатым регулятором глубины Обладает высоким уровнем комфорта и эффективностью управления Комплектуется как бензиновым, так и электрическим двигателем. Назначение Фрезеровка поверхностей Зачистка и выравнивание бетонных полов Удаление термопластиков и пластиков холодного отвердения с асфальтовых поверхностей |
| --- | --- |

| Модель | Двигатель | Мощность | Ширина фрезерования, мм. | Глубина фрезерования, мм. | Масса, кг | Размеры, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VA-30S | Honda GX270 | 9 л.с. | 300 | 8-12 | 174,0 | 1355х555х1090 |

PROMMASHINI

РФ, 127015, г. Москва, пр-д. Добролюбова, д. 2, стр. 4

Тел:   +7 495 135-35-26

Моб: +7 916 425-05-95

www.prommashini.ru